## Slide 1
RTLS TAG – Dispositivo móvel de posicionamento em espaços interiores
Pedro Bobião Costa, A80565
Orientador: Adriano Moreira
Coorientador: Filipe Meneses
2022
Dissertação realizada no âmbito do Mestrado Integrado em Engenharia e Gestão de Sistemas de Informação
Notes: Bom dia a todos os presentes,
O meu nome é Pedro Bobião e vou dar início à apresentação da minha dissertação
“RTLS TAG – Dispositivo móvel de posicionamento em espaços interiores”
Orientado pelos professores Adriano Moreira e Filipe Meneses.

## Slide 2: Índice
06
01
02
03
04
Introdução
Revisão da literatura
Implementação
Testes
05
Demonstração
Conclusão
Notes: De forma a bem estruturar a apresentação, a mesma foi dividida em 6 partes.
Como podemos ver neste índice.

## Slide 3: Introdução Background
Sistema de Posicionamento Global
GPS
Níveis de exatidão e precisão consideráveis;
Requerem acesso direto a satélites em órbita;
Em espaços interiores o sinal fica comprometido;
Técnicas de posicionamento para ambientes interiores está a criar novas oportunidades!
Notes: Começando pela introdução, O GPS apresenta níveis de exatidão e precisão consideráveis porém, estes sistemas requerem acesso direto a satélites em órbita, pelo que em espaços interiores o sinal fica comprometido. Desta forma, as técnicas de posicionamento para ambientes interiores estão a tornar-se num segmento de mercado que proporciona novas oportunidades de negócios.

## Slide 4: Introdução Problema
Existem poucos dispositivos móveis de posicionamento;
A capacidade das tags existentes são reduzidas e limitadas.
Notes: Qual é o problema?
Apesar da tecnologia de posicionamento em ambientes interiores ter evoluído bastante nos últimos anos, continua a verificar-se que existem poucos dispositivos móveis de posicionamento (conhecidos como tags) disponíveis para integração em outros sistemas. Adicionalmente, verifica-se que as capacidades das tags existentes são reduzidas e, acima de tudo, limitadas no que se refere à comunicação com sistemas abertos.

## Slide 5: Introdução Objetivos
Interpretar o problema e selecionar um microcontrolador que cumpra os requisitos;
Usar a tecnologia Wi-Fi para detetar Access Points na vizinhança;
Usar a tecnologia Bluetooth Low Energy (BLE) para detetar dispositivos na vizinhança;
Definir parâmetros para os scans externamente e guardá-los permanentemente;
Transmitir as informações dos scans para uma interface;
Avaliar a autonomia e desempenho da tag.
Notes: Para atingir a meta de trabalho foram definidos 6 objetivos:
Interpretar o problema e selecionar um microcontrolador que cumpra os requisitos.
• Usar a tecnologia Wi-Fi para detetar Access Points na vizinhança;
• Usar a tecnologia Bluetooth Low Energy para detetar dispositivos na vizinhança.
• Definir parâmetros para os scans externamente e guardá-los permanentemente;
• Transmitir as informações dos scans para uma interface externa.
Avaliar a autonomia e desempenho da tag.

## Slide 6: Introdução Requisitos
Eficácia
Custo
Autonomia
Tamanho e Peso
Limitações do sistema operacional
Comunicação bidirecional
Abertura
Standalone
Access Point
Notes: Alguns dos requisitos definidos para o sistema foram:
• Eficácia: Efetuar trocas de dados com boas velocidades de transferência e não haver perda de informações.
• Custo: Ser económica para se poderem ter tags em vários objetos.
• Autonomia: Alta (várias horas), para não haver a necessidade de recarregar a bateria constantemente.
• Tamanho e Peso: O tamanho e o peso da tag deve ser mínimo e leve para poder colocá-la em qualquer objeto.
• Limitações do sistema operacional: O sistema operacional não deve ser um obstáculo devido à privacidade de dados e restrições no consumo de energia do dispositivo.
• Comunicação bidirecional: Capaz de comunicar com o servidor, bem como receber dados do mesmo.
• Abertura: Os utilizadors devem poder aceder a recursos compartilhados por meio de interfaces de comunicação uniformes.
• Standalone: Como leitor e transmissor autónomo, o dispositivo não deve ser integrado numa outra máquina e pode funcionar de forma independente.
• Access Point: A tag deve ser capaz de funcionar de forma a que outros dispositivos consigam aceder e configurar a mesma remotamente.

## Slide 7: Revisão da literatura
Há evidências científicas de que soluções eficazes foram implementadas para localização Indoor, mas há espaço para melhorias.
A tecnologia mais utilizada é o padrão IEEE 802.11, mais conhecido como Wi-Fi.
Vários estudos comprovam os benefícios de aumentar o número de diferentes tecnologias e técnicas, melhorando assim a eficiência e eficácia dos serviços de localização.
A técnica mais utilizada é a impressão digital (fingerprinting).
Notes: Findada a revisão da literatura, quatro conclusões foram retiradas:
Há evidências científicas de que soluções eficazes foram implementadas para localização Indoor, mas há bastante espaço para melhorias.
A tecnologia mais utilizada é o padrão IEEE 802.11, mais conhecido como Wi-Fi.
Vários estudos comprovam os benefícios de aumentar o número de diferentes tecnologias e técnicas, melhorando assim a eficiência e eficácia dos serviços de localização.
A técnica mais utilizada é a impressão digital (fingerprinting).

## Slide 8: Implementação
Software
Hardware
Firmware
Configuração do IDE Arduino e do ambiente de desenvolvimento.
Seleção de todos os pré-requisitos inerentes à tag e exploração de todos os seus componentes.
Desenvolvimento do código para a utilização da tag e integração com serviços externos.
Notes: A implementação deste projeto consistiu em 3 partes
Software: Configuração do IDE Arduino e do ambiente de desenvolvimento.
Hardware: Seleção de todos os pré-requisitos inerentes à tag e exploração de todos os seus componentes.
Firmware: Desenvolvimento do código para a utilização da tag e integração com serviços externos.

## Slide 9: Implementação Hardware
Foi feito um estudo exaustivo para escolher o tipo de board a usar. Características como baixo tamanho e peso, Wi-Fi e BLE integrados, dual-core, ambiente de programação popular e disponibilidade de bibliotecas levou à escolha de este microcontrolador.
Um dispositivo eletrónico de pequena escala com uma grande variedade de benefícios, como baixo consumo de energia, uma quantidade surpreendente de funcionalidades e muito poder computacional.
Notes: Após uma extensa pesquisa no mercado
Foi feito um estudo exaustivo para escolher o tipo de board específico a utilizar. Características como baixo tamanho e peso, Wi-Fi e BLE integrados, dual-core, ambiente de programação popular e disponibilidade de bibliotecas levou à escolha de este microcontrolador.
BEETLE ESP32
Um dispositivo eletrónico de pequena escala com uma grande variedade de benefícios, como baixo consumo de energia, uma quantidade surpreendente de funcionalidades e muito poder computacional.

## Slide 10: Implementação Arquitetura Geral
Notes: Esta Figura apresenta a arquitetura do sistema desenvolvido.
O utilizador interage com o sistema por meio de duas interfaces: o formulário de inputs e a interface Servidor ILS. No Formulário de inputs, desenvolvido em HTML, o utilizador pode enviar os dados para o ESP32. Esses dados são então armazenados em arquivos permanentes. Como a tag será usada em lugares e circunstâncias diferentes, houve necessidade de alterar os parâmetros operacionais rapidamente (sem ter que recompilar o programa e reescrever o software no microcontrolador), o que levou o autor a desenvolver um servidor web (contendo o formulário de inputs) dentro da tag. Depois do utilizador preencher o formulário de inputs, a tag adquirirá dados dos scans de redes Wi-Fi e dispositivos Bluetooth e gerar objetos JSON com os mesmos dados. Esses objetos JSON são então carregados numa base de dados relacional e transmitidos para a interface ILS para fornecer as informações desejadas ao utilizador.

## Slide 11: Implementação Casos de uso
Notes: Esta seção descreve como numa primeira instância, a tag interage com o servidor ILS. Os casos de uso identificam cenários de sucesso e falha e quaisquer variações críticas.
CASO 1 POST com atrasos:
A thread POST demora mais tempo para ser concluída do que a thread Scan. Assim que o POST é concluído, todas as informações do último scan estarão prontas para serem retiradas pela seguinte thread POST.
CASO 2 Scan com atrasos:
A thread POST aguardará até que o scan seja concluído e novas informações estejam disponíveis para serem enviadas para o servidor. O Caso de uso 2 é o procedimento padrão para o programa. Idealmente, os POSTs são rápidos o suficiente para não se perder dados de nenhum scan.

## Slide 12: Implementação Casos de uso
Notes: CASO 3 POST sem sucesso:
Aqui é explicado como o programa procede se um POST não for bem-sucedido. A thread POST terminará com uma resposta de erro do servidor. Nesse caso, as informações contidas na fila (do último scan) serão então retirados pela seguinte thread POST e serão enviados para o servidor.
CASO 4 Scan sem sucesso:
Se um scan não for bem-sucedido, a fila estará vazia, o que significa que a thread POST não irá arrancar. Uma condição confirma se as informações de digitalização estão em branco. Caso estejam, previne que a thread POST inicie. Portanto, a thread POST terá que aguardar pelo próximo scan fornecer novos dados para poder enviá-los.

## Slide 13: Implementação Fluxograma
Notes: Diagrama de fluxo do sistema
A tag inicia no modo Access Point; quando os utilizadores se conectam à mesma, um formulário HTML é exibido para que possam alterar os parâmetros operacionais (nome da tag, intervalos de scans Wi-Fi e BLE, entre outros); os utilizadores têm a opção de iniciar os scans e POSTs imediatamente ou aguardar um intervalo de 1 minuto para permitir que o sistema inicie automaticamente. Antes de iniciar os scans e POSTs, os valores dos parâmetros são armazenados no arquivo permanente do ESP32. Os scans Wi-Fi, os scans BLE e os POSTs são todos feitos em paralelo. Desta maneira entende-se a utilidade das várias threads executadas em paralelo para ser possível efetuar scans Wi-Fi e BLE e POSTs simultaneamente.

## Slide 14: Implementação Diagrama de classes
Notes: Este diagrama de classes representa a Arquitetura Interna da Tag
A Figura ajuda a entender como os principais blocos de software presentes na tag estão conectados. BLE Scan, Wi-Fi Scan, BLE POST e Wi-Fi POST são os métodos principais. Depois de retirar os parâmetros de Preferences (que são os arquivos permanentes do ESP32), scans e POSTs agem de forma independente e repetitiva (dependendo do intervalo que o utilizador define no formulário de inputs HTML). Duas filas (uma para BLE e outra para Wi-Fi) armazenam os dados dos scans enquanto aguardam pela sua vez para serem enviados.

## Slide 15: Testes
Programa
Parâmetros
Estatísticas
Notes: Vários testes foram realizados para testar a autonomia da tag. Uma powerbank foi utilizada para avaliar o consumo de energia.

## Slide 16: Programa
Notes: Para esses testes, em primeiro lugar, o programa A seria executado. Este programa permitia que a tag comunicasse com um servidor Web local para retirar os valores dos parâmetros (intervalo dos scans Wi-Fi, intervalo dos scans BLE e nome da tag). Essas informações seriam armazenadas nos arquivos permanentes do ESP32. Em segundo lugar, o programa B seria desencadeado, onde após a tag conectar-se à rede Wi-Fi, iniciaria os scans e enviaria as informações para o servidor até a powerbank ficar sem bateria. Trinta e nove testes foram realizados no total, com treze parâmetros diferentes. Cada parâmetro seria testado três vezes seguidas para garantir a consistência dos testes.

## Slide 17: Parâmetros
Notes: Após os testes, concluiu-se que o sistema teria uma autonomia média de aproximadamente 10 horas e 10 minutos, o que é considerado satisfatório. É importante referir que a powerbank perdia significativamente autonomia à medida que mais testes eram realizados. Isto deve-se à falta de qualidade da powerbank e ao desgaste significativo.
A Tabela exibe a duração dos testes, o número de registos Wi-Fi e BLE e os intervalos usados. Os intervalos estão em milissegundos; a duração é em horas, minutos e segundos e os registos estão em numérico.

## Slide 18: Estatísticas
Notes: Esta tabela dá uma perspetiva sobre os dados matemáticos e estatísticos do primeiro conjunto de testes. Todos os atributos estão em segundos, exceto Total, que está em numérico.

## Slide 19: Testes Resultados
Quando os dados dos testes foram agrupados, criaram-se histogramas para visualizar e retirar informações.
Esses histogramas têm duas variáveis, Wi-Fi e BLE.
Notes: Quando os dados dos testes foram agrupados, criaram-se vários histogramas para visualizar e retirar informações. Esses histogramas têm duas variáveis, Wi-Fi (a laranja) e BLE (a azul).

## Slide 20
Notes: O eixo vertical é o total número de scans agrupado dos três testes feitos com cada parâmetro.
O eixo horizontal corresponde aos segundos de intervalo entre scans.
O Caso de Teste 1 tinha um intervalo Wi-Fi de 10 segundos e um intervalo BLE de 5 segundos.

## Slide 21: Testes Resultados
Os histogramas mostram que o programa foi bem-sucedido. Os scans foram realizados nos respetivos intervalos.
Apesar de alguns POSTs estarem atrasados ​​e outros adiantados, a maioria correspondeu às expectativas.
Notes: Os histogramas mostram que o programa foi bem-sucedido. Os scans foram realizados nos respetivos intervalos. Apesar de alguns POSTs estarem atrasados ​​e outros adiantados, a maioria correspondeu às expectativas.

## Slide 22
Notes: Caso de teste 6 teve um intervalo Wi-Fi de 10 segundos e um intervalo BLE de 8 segundos.

## Slide 23: Demonstração
Notes: O processo de testar o protótipo para validar o desenvolvimento é apresentado nesta seção. O objetivo é testar se o que foi construído atende às necessidades e expectativas dos utilizadores. No início do programa, o ESP32 atua como um Access Point e pode ser acedido remotamente por outros dispositivos. O utilizador conecta-se ao ESP32 via Wi-Fi através do seu telemóvel ou computador. O formulário HTML será exibido ao aceder o endereço do Router ilustrado no canto inferior direito da Figura.

## Slide 24: Demonstração
Notes: Ao aceder o endereço IP enquanto conectado ao ESP32, o utilizador dispõe de um formulário onde pode alterar um conjunto de variáveis ​​como a informação para os scans, nomeadamente os intervalos de scan para Wi-Fi e BLE, bem como o nome da tag. Após carregar no botão “Start” ou aguardar um minuto, a Tag iniciará os scans de redes Wi-Fi e dispositivos Bluetooth e POSTs das informações no servidor ILS. O utilizador pode aceder à interface e ver as informações que foram enviadas para o servidor, conforme ilustrado na Figura.

## Slide 25: Conclusão
Um microcontrolador Beetle ESP32 foi adquirido porque atendia aos requisitos;
Bibliotecas de Wi-Fi e Bluetooth Low Energy foram incorporadas no código para permitir os scans;
HTTP POSTs foram usados para integrar o software com uma interface externa;
Uma página HTML que contém um formulário foi desenvolvido para que dispositivos externos possam conectar-se e definir os parâmetros para os scans;
A biblioteca Preferences foi incluída no código para permitir que os parâmetros sejam guardados permanentemente no ESP32;
Foram feitos, no total, 39 testes para testar a autonomia da tag.
Notes: Este projeto consistiu na construção de uma solução que demonstra as capacidades de hardware de um microcontrolador utilizado para Indoor Localization.
• Um microcontrolador Beetle ESP32 foi adquirido porque atendia aos requisitos;
• Bibliotecas Wi-Fi e Bluetooth Low Energy foram incorporadas no código para permitir os scans;
• HTTP POSTs foram usados para integrar o software com uma interface externa;
• Uma página HTML que contém um formulário foi desenvolvido para que dispositivos externos possam conetar-se e definir os parâmetros para os scans;
• A biblioteca Preferences foi incluída no código para permitir que os parâmetros sejam guardados permanentemente no ESP32;
• Foram feitos, no total, 39 testes para testar a autonomia da tag.

## Slide 26: Conclusão
Trabalho Futuro
Anexar um acelerómetro;
Transição do protocolo HTTP para UDP.
Notes: Como contribuições futuras foi definido que:
Anexar um acelerómetro seria útil para que os scans só fossem realizados quando a tag estivesse em movimento.
Este sistema "start & stop" permitiria que a tag estivesse num estado de hibernação enquanto se mantivesse estática.
Transição do protocolo HTTP para UDP. No modo UDP, a tag comunica através do protocolo UDP que consome menos energia e recursos em troca de menos confiabilidade. No modo HTTP, transmite informações mais fidedignas ao custo de gastos de energia maiores.

## Slide 27
RTLS TAG – Dispositivo móvel de posicionamento em espaços interiores
Pedro Bobião Costa, A80565
Orientador: Adriano Moreira
Coorientador: Filipe Meneses
2022
Dissertação realizada no âmbito do Mestrado Integrado em Engenharia e Gestão de Sistemas de Informação
Obrigado pela atenção
Notes: Dou assim por terminada a apresentação da minha dissertação.
Quero agradecer a todos pela atenção que me deram e estou a aberto a questões que me queiram fazer.